## Slide 1: NESNELERİN İNTERNETİ BÖLÜM 3 HABERLEŞME PROTOKOLLERİ VE SENSÖRLER
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaşif
ahmet.kasif@btu.edu.tr

## Slide 2: Genel bakIŞ
Haberleşme
  Protokoller
Sensör Nedir?
  Aktif/Pasif Sensör
  Dijital/Analog Sensör
  Metrik Sistem
  Sensör Örnekleri
  Transfer Fonksiyonu
2

## Slide 3: 3.1.1 Haberleşme
I2C
SPI
UART
Wi-Fi
Bluetooth
LoRaWAN
MQTT

## Slide 4: 3.1.2 I2C
I2C (Inter-Integrated Circuit): Seri iletişim için iki telli haberleşme protokolü.
  SDA (Serial Data - Veri Hattı) → Veri gönderme/alma
  SCL (Serial Clock - Saat Hattı) → Veri transferini senkronize etme
Çoklu Cihaz Desteği
Düşük Güç Tüketimi
Ortalama Hız (100kbps-3.4Mbps)
Kablolu haberleşme

## Slide 5: 3.1.3 I2C (DEVAMI)
Tek-yönlü veya çift-yönlü iletişim kurabilme
Kullanıldığı Sensörler:
  Sıcaklık (DHT12, BMP180)
  Nem (HTU21D)
  Gaz (MQ-3, MQ-135)
  Işık (BH1750)
  Manyetik alan (HMC5883L)

## Slide 6: 3.1.4 SPI
I2C (Inter-Integrated Circuit): Seri iletişim için dört telli haberleşme protokolü.
  MOSI (Master Out Slave In - Ana Çıkış, İstemci Giriş) → Master cihazdan slave (bağımlı) cihaza veri gönderme
  MISO (Master In Slave Out - Ana Giriş, İstemci Çıkış) → Slave cihazdan master cihaza veri gönderme
  SCK (Serial Clock - Seri Saat Sinyali) → Master tarafından gönderilen saat sinyali ile veri transferini senkronize etme
  SS (Slave Select - Köle Seçim Sinyali) → Hangi slave cihazın aktif olacağını belirleme
Çoklu Cihaz Desteği
Yüksek Veri Hızı (10Mbps)
Kablolu haberleşme

## Slide 7: 3.1.5 SPI (DEVAMI)
Çift-yönlü iletişim kurabilme
Kullanıldığı Sensörler:
  Ekranlar (TFT, OLED, LCD)
  SD Kart Modülleri
  IMU Sensörleri (MPU6050, LSM9DS1)
  RF Modüller (NRF24L01, RFM69)
  Dokunmatik Paneller

## Slide 8: 3.1.4 UART
Seri iletişim için iki telli asenkron haberleşme protokolü.
  TX (Transmit - Veri Gönderme) Veriyi karşı tarafa iletmek için kullanılır.
  RX (Receive - Veri Alma) → Gelen veriyi okumak için kullanılır.
Basit ve Yaygın Kullanım
Bağlantı için sadece 2 pin
Asenkron (Saat sinyali olmadan haberleşme)
Çoklu Cihaz Desteği
Ortalama Veri Hızı (300 bps - 1 Mbps arasında değişir)

## Slide 9: 3.1.4 UART
Tek-Yönlü veya Çift-Yönlü İletişim Kurabilme
Kullanıldığı platformlar:
  GPS Modülleri (NEO-6M, NEO-M8N)
  Bluetooth Modülleri (HC-05, HC-06, ESP32 BLE)
  Wi-Fi Modülleri (ESP8266, ESP32)
  GSM Modülleri (SIM800L, SIM900)
  RFID Okuyucular (RC522, PN532)

## Slide 10: 3.1.4 UART
Seri iletişim için iki telli asenkron haberleşme protokolü.
  TX (Transmit - Veri Gönderme) Veriyi karşı tarafa iletmek için kullanılır.
  RX (Receive - Veri Alma) → Gelen veriyi okumak için kullanılır.
Basit ve Yaygın Kullanım
Bağlantı için sadece 2 pin
Asenkron (Saat sinyali olmadan haberleşme)
Çoklu Cihaz Desteği
Ortalama Veri Hızı (300 bps - 1 Mbps arasında değişir)

## Slide 11: 3.1.4 MQTT
Hafif, TCP/IP tabanlı yayın-abone (publish-subscribe) modeliyle çalışan haberleşme protokolü.
Broker (Sunucu - Aracı Sistem) → MQTT istemcileri arasındaki mesaj alışverişini yöneten merkezi sistem.
Publisher (Yayıncı) → Veriyi belirli bir konu (topic) üzerine yayınlayan cihaz.
Subscriber (Abone) → Belirli bir konuyu takip eden ve bu konudaki mesajları alan cihaz.
QoS (Quality of Service - Hizmet Kalitesi) → Mesajın güvenilirliğini belirleyen 0, 1 ve 2 seviyeleri.

## Slide 12: 3.1.4 MQTT
Düşük Bant Genişliği Kullanımı
İnternet Üzerinden Kablosuz Haberleşme (Wi-Fi, GSM, LoRa ile kullanılabilir)
Çoklu Cihaz Desteği (Birçok cihaz aynı anda bağlanabilir)
Asenkron (Gerçek zamanlı iletişim)
Broker Tabanlı Yapı (Cihazlar doğrudan değil, broker üzerinden haberleşir)

## Slide 13: 3.1.4 MQTT
Kullanılan platformlar:
  Akıllı Ev Uygulamaları (ESP8266, ESP32 tabanlı IoT cihazları)
  Endüstriyel IoT (Makine verileri, uzaktan izleme sistemleri)
  Sağlık IoT (Hasta takibi, giyilebilir cihazlar)
  Akıllı Tarım (Nem, sıcaklık, hava kalitesi ölçümleri)
  Araç Tabanlı IoT (GPS takibi, filo yönetimi)

## Slide 14: 3.1.2 Haberleşme
Protokol | Bağlantı Tipi | Avantajları | Dezavantajları
I2C (Inter-Integrated Circuit) | Kablolu (Seri İletişim) | - Az sayıda pin (SDA, SCL) - Çoklu cihaz desteği - Ortalama hız (100 kbps - 3.4 Mbps) | - Kısa mesafe (Birkaç metre) - Zamanlama senkronizasyonu gerektirir
SPI (Serial Peripheral Interface) | Kablolu (Seri İletişim) | - Yüksek hız (10 Mbps+) - Senkron veri iletimi | - Daha fazla pin (MISO, MOSI, SCK, SS)
UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) | Kablolu (Seri İletişim) | - Çift yönlü iletişim - Kolay yapılandırma | - Cihaz başına 2 pin (TX, RX) - Çoklu cihaz desteği yoktur
CAN (Controller Area Network) | Kablolu (Seri İletişim) | - Endüstriyel uygulamalar için ideal - Güçlü hata düzeltme | - Kompleks yapılandırma - Düşük hız
Wi-Fi (ESP8266, ESP32) | Kablosuz | - Yüksek hız (100 Mbps+) - İnternet erişimi | - Yüksek güç tüketimi
Bluetooth (BLE) | Kablosuz | - Düşük güç tüketimi (BLE) - Kısa mesafe iletişim | - Düşük hız (1 Mbps civarı)
LoRaWAN | Kablosuz (Uzun Menzil) | - 10 km+ menzil - Düşük güç tüketimi | - Düşük hız (kbps seviyesinde)
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) | Kablosuz (İnternet Üzerinden - TCP/IP) | - Düşük bant genişliği - IoT için ideal (Sensör haberlşemesi) | - Broker (Sunucu) gerektirir

## Slide 15: 3.2.1 Sensörler
Sensörler:
  IoT’nin girdi elemanlarını oluşturmaktadırlar.
  Uyarıldıklarında, görevli oldukları duyu sahasındaki bilgiyi, elektrik sinyallarine dönüştürerek tepki vermektedirler.
  Aktif ve pasif sensörler olarak ikiye ayrılır.
  Bir diğer ayrım sensörlerin analog/dijital olması üzerinedir.

## Slide 16: 3.2.2 Sensörler
Pasif Sensörler:
  Ortama sinyal gönderme ihtiyacı duymadan algılama yapan ve çıktı sinyaline dönüştürebilen sensörlerdir.
  Örnek: PIR (Hareket tespiti), LDR (Işık algılama)
Aktif Sensörler:
  Algılama yapabilmek için ortama sinyal gönderen sensörlerdir.
  Örnek: LiDAR (Lazer ışınları ile tespit), RADAR (Radyo dalgaları ile tespit)

## Slide 17: 3.2.3 Sensörler
Analog Sensörler:
  Çıktı cinsinden sürekli değerler ile sinyal üreten sensörlerdir.
  Örnek: LM35 (Sıcaklık), LDR (Işık algılama)
Dijital Sensörler:
  Çıktı cinsinden ayrık/kesikli değerler ile sinyal üreten sensörlerdir.
  Örnek: PIR (Hareket), DHT (Sıcaklık-Nem)

## Slide 18: 3.2.4 Sensörler
Birimler (Metrik sistem)
  Uzunluk – Metre – m
  Zaman – Saniye – s
  Elektrik akımı – Amper – A
  Işık şiddeti – Candela – cd
  …

## Slide 19: 3.3.1 Sensörler

## Slide 20: 3.3.2 Sensörler
Sıcaklık Sensörü
  Örnek donanım: LM35
  Ortam sıcaklığını ölçer
  Analog
  Pasif
  Güç Tüketimi: Düşük (yaklaşık 60 µA)
  Pinler
    VCC: Giriş
    OUT: Çıkış
    GND: Toprak

## Slide 21: 3.3.3 Sensörler
Yakınlık Sensörü
  Örnek donanım: HC-SR04
  Yakındaki nesneler ile mesafe ölçer.
  Dijital/Analog türleri mevcut.
  Aktif
  Güç Tüketimi: Orta (yaklaşık 5-20 mA)
  Pinler
    VCC: Giriş
    Trig: Giriş
    Echo: Çıkış
    GND: Toprak

## Slide 22: 3.3.4 Sensörler
İvme Ölçer
  3 eksende açısal ivme ölçebilir.
  Örnek donanım: ADXL345
  Dijital (I2C/SPI)
  Pasif
  Güç Tüketimi: Orta (yaklaşık 40-145 mA)
  Pinler
    VCC: Giriş
    GND: Toprak
    SDA:
    SCL:
    CS:
    INT:

## Slide 23: 3.3.5 Sensörler
Basınç Sensörü
  Hava basıncını ölçer
  Örnek donanım: BMP180
  Dijital (I2C/SPI)
  Pasif
  Güç Tüketimi: Düşük (yaklaşık 10 µA)
  Pinler
    VCC: Giriş
    GND: Toprak
    SDA:
    SCL:

## Slide 24: 3.3.6 Sensörler
Işık Sensörü
  Ortamdaki ışık şiddetini ölçer
  Örnek donanım: LDR
  Analog
  Pasif
  Güç Tüketimi: Düşük (yaklaşık <1 mA)
  Pinler
    VCC: Giriş
    OUT: Çıkış

## Slide 25: 3.3.7 Sensörler
Nem Sensörü
  Ortam nemini ölçer
  Örnek donanım: DHT11
  Dijital
  Pasif
  Güç Tüketimi: Düşük (yaklaşık 0.5 mA)
  Pinler
    VCC: Giriş
    DATA:
    GND: Toprak

## Slide 26: 3.3.8 Sensörler
Ağırlık/Yük Sensörü
  Üzerindeki nesnelerin ağırlığını ölçer
  Dijital (I2C)
  Aktif
  Güç Tüketimi: Düşük (yaklaşık <0.5 mA)
  Pinler
    VCC: Giriş
    GND: Toprak
    SDA:
    SCL:
    INT:

## Slide 27: 3.3.9 Sensörler
Nabız Sensörü
  Kalp ritmini ölçer
  Örnek donanım: MAX30100
  Dijital (I2C)
  Aktif
  Güç Tüketimi: Orta (yaklaşık 0.6-5 mA)
  Pinler
    VCC: Giriş
    GND: Toprak
    SDA: Seri Veri Hattı
    SCL: Seri saat sinyali (I2C)
    INT: Kesme (Interrupt, Opsiyonel)

## Slide 28: 3.3.10 Sensörler
Hareket Sensörü
  Hareketli nesneleri tespit eder.
  Örnek donanım: PIR
  Dijital
  Pasif
  Güç Tüketimi:
    Bekleme (0.05-0.07 mA)
    Aktif: (0.1-0.5 mA)
  Pinler
    VCC: Giriş
    GND: Toprak
    OUT: Çıkış

## Slide 29: 3.3.11 Sensörler
Alkol Gaz Sensörü
  Havadaki alkol buharını algılar
  Örnek donanım: MQ-3
  Analog/Dijital
  Aktif
  Güç Tüketimi: 150-200 mA
  Pinler
    VCC: Giriş
    GND: Toprak
    A0: Analog çıkış
    D0: Dijital çıkış

## Slide 30: kaynakça
[1] Toor, W. T., Alvi, M., & Agiwal, M. (2020). Combined access barring scheme for IoT devices using Bayesian estimation. Electronics, 9(12), 2191.
16

## Slide 31: Sorular?
Hatırlatma: yoklamaya katılım sağladığınızı kontrol edin,
Katılımınız için teşekkürler..
16